## Slide 1
世界上最好的材料，是用世界上最慢的研发流程造出来的。
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
01 / 25

## Slide 2
FORGE AI
FORGE AI — AI 原生研发平台
化学家打造 · 人在回路中
AI 翻译 VOC 为 CTQ + 测试方法
AI 调研竞品 · 找到空白区域
AI 提取 X-Y 关系 · 证据分级
AI 设计第 1 和第 2 轮 DOE
你来跑实验 · AI 分析 DOE 数据
AI 生成报告 · AI 设计幻灯片
知识跨项目累积 · 持续学习
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
02 / 25

## Slide 3
传统研发的成本 — 用数字说话
01
搜索专利
2 天
高分子化学家在设计新配方前需要查阅 50 篇专利。
02
阅读筛选
3 天
胶粘剂工程师花一周时间绘制竞争格局图。找不到的东西就是风险。
03
提取分析
2 天
涂料科学家凭直觉跑 DOE，因为文献太多看不完。拍脑袋决定先测哪个变量。
04
撰写报告
1 天
写技术报告。做 PPT。向研发总监汇报。为下个项目......从零开始。
8 天。不能复用。知识零累积。
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
03 / 25

## Slide 4
这是每个材料行业的问题
涂料与胶粘剂
搜索什么
搜索 40 篇丙烯酸化学专利
浪费在哪里
UV 固化配方、PSA 胶带、阻隔膜
生物医用植入物
搜索什么
跨 6 个数据库比较骨整合数据
浪费在哪里
Ti 合金、HA 涂层、可降解聚合物支架
电池材料
搜索什么
日韩中三国锂电池安全专利对比
浪费在哪里
耐电解液胶带、固态电解质、隔膜
高分子复合材料
搜索什么
寻找 180°C/1000h 耐久的界面
浪费在哪里
CFRP、高温热塑性塑料、阻燃材料
电子材料
搜索什么
导热系数 vs CTE 的 Tradeoff 提取
浪费在哪里
TIM、Underfill、EMC、Die-attach
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
04 / 25

## Slide 5
FORGE AI 是什么
不是文献工具。是 AI 原生研发操作系统。
01
AI 读取 VOC
翻译为 CTQ + 测试方法
→
02
AI 搜索 6 大数据库
查找专利、竞品、基准
→
03
AI 阅读完整专利
Abstract + Claims + Description
04
AI 绘制空白区域
找到没人解决的机会
→
05
AI 设计 DOE
基于证据，不是直觉
→
06
你来跑实验
AI 分析你的 DOE 数据
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
05 / 25

## Slide 6
人在回路中
AI 加速苦活。化学家掌握判断。
AI 做什么
发现证据 · 提取关系
推荐实验 · 生成报告
跨专利对比 · 空白区域识别
你来决定
判断哪些专利真正重要
优先哪些 X 变量先测
DOE 方案在产线上是否可行
跳过人的后果：LLM 编造的专利号 · 看着合理但实验不了的 DOE · 没有实操经验的推断
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
06 / 25

## Slide 7
输入决定输出
生物医用
❌ "更好的骨植入物"
✅ "Ti 合金，模量 <50GPa，SBF 中磨损 <0.1 mm³/Nm，ISO 10993-5 细胞活性 >90%，可 SLM 打印，疲劳 >10⁷ 次"
电池材料
❌ "电池用更好的胶带"
✅ "PSA 胶带，85°C/72h 碳酸酯电解液(含 LiPF6)，浸泡后粘接力 >0.8 N/cm，无残胶，介电强度 >15 kV/mm"
说出你的材料、目标性能（带数值）、约束条件和应用场景。输入越多，输出越好。
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
07 / 25
电子材料
❌ "更好的导热膏"
✅ "TIM，导热系数 >5W/mK，BLT<30μm，-40→125°C/1000 次热循环无挤出，兼容 Cu/Al 表面"

## Slide 8
系统架构
01
VOC 输入
→
02
CTQ + 测试方法
→
03
专利检索
6 源回退
04
竞品情报
空白区域
→
05
X-Y 提取
证据分级
→
06
DOE 设计
第 1&2 轮
07
实验执行
→
08
SPC 分析
DOE 数据
→
09
反馈循环
模型更新
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
08 / 25

## Slide 9
6 源全球专利引擎
Google Patents
全球
最快 · US 优先
需 VPN
USPTO PatentsView
美国
REST API · 结构化数据
国内可达
EPO Espacenet
欧洲/全球
OAuth2 API · 国内可达
国内可达
WIPO Patentscope
全球 PCT
联合国 · 国内可达
国内可达
Google Scholar
全球学术
常可通 · HTML 解析
国内可达
DeepSeek LLM
训练知识
永远可用 · 保底兜底
国内可达
关键原则：每篇专利号都是真实的、可追溯原文的。不是 AI 编造的。
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
09 / 25

## Slide 10
案例 1：涂料与胶粘剂
客户之声
"UV 固化 PC 汽车玻璃硬质涂层，铅笔硬度 9H，550nm 透光率 >90%，1000 次 Taber 磨耗后雾度 <2%，佛罗里达户外 5 年耐候。"
AI 拆解为 4 个搜索角度
01 丙烯酸酯低聚物 + 多官能单体 + 光引发剂体系
02 有机-无机杂化涂层 · 硅氧烷/倍半硅氧烷改性
03 纳米颗粒增强耐磨硬涂层 · SiO₂/Al₂O₃ 填料
04 UV 固化 + 热后固化双固化体系 · 耐候性提升
核心发现
发现 35 篇专利。关键发现：没有人同时结合高硬度丙烯酸 + 耐候有机硅面漆 + UV 双固化在汽车透明件上。
推荐 DOE：丙烯酸酯低聚物类型 × 有机硅含量 × UV 辐照剂量 · 12 runs · 响应：硬度、雾度、QUV ΔE
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
10 / 25

## Slide 11
案例 1 深度：X-Y 提取矩阵
X 变量
Y 结果
证据
来源
低聚物分子量 500→2000
铅笔硬度 6H→9H
L4 · 对比 ASTM D3363
US10465000B2
有机硅含量 5→20%
QUV 5000h ΔE 5→1.2
L5 · 5年户外暴露
EP2987654B1
光引发剂浓度 1→3%
黄变指数 b* 3.5→0.8
L4 · 氙灯加速老化
JP6543210B2
SiO₂ 含量 0→15%
Taber 雾度 8→1.5%
L4 · ASTM D1044
CN108765432A
双固化 (UV+热)
交联密度 +40%
L3 · FTIR+DSC
US9987654B2
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
11 / 25

## Slide 12
案例 2：生物医用植入物
客户之声
"脊柱融合器用 Ti 合金，促进骨长入，模量匹配松质骨，SLM 可打印，500N 下疲劳寿命 >5M 次。"
AI 拆解为 4 个搜索角度
01 β-Ti 合金 · Nb/Zr/Ta 体系 · 低模量
02 SLM 多孔结构 · 孔径梯度 · 骨长入优化
03 HA/生物活性涂层 · 等离子喷涂 · 溶胶-凝胶
04 增材制造 Ti 植入物 · 疲劳性能 · 后处理
核心发现
发现 42 篇专利。白空间：没有人同时结合低模量 β-Ti + SLM 孔隙梯度优化 + HA 涂层一体化工艺。
推荐 DOE：Nb 含量 × 孔径 × HA 涂层厚度 · 2⁴⁻¹ · 16 runs
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
12 / 25

## Slide 13
案例 2：竞争格局
竞争格局 · 钛合金骨植入物
Stryker
Tritanium®
SLM Ti + HA
FDA · 10年临床
模量=骨3倍
Zimmer Biomet
Trabecular Metal™
Ta 气相沉积
骨样模量
Ta贵 · 不可打印
NuVasive
Modulus™
3D打印 Ti 多孔
临床使用中
无涂层设计
中科院金属所
Ti-Nb-Zr-Sn
β-Ti 合金
低成本
无临床转化
空白区域
01
没有人同时结合低模量 β-Ti + SLM 孔隙梯度 + HA 涂层一体化工艺。
02
SLM 疲劳性能数据稀缺——多数专利只测了铸造或锻造态的疲劳。
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
13 / 25

## Slide 14
案例 3：电池材料
客户之声
"锂离子电芯终止胶带，耐碳酸酯电解液(含 LiPF6) 85°C/72h，浸泡后无残胶，电气绝缘 >15 kV/mm，兼容自动化装配。"
AI 拆解为 4 个搜索角度
01 丙烯酸 PSA · 耐电解液配方 · 交联体系
02 有机硅 PSA · 高温稳定性 · 残胶控制
03 聚酰亚胺基材 · 薄型化 · 电气绝缘
04 日韩专利 · Nitto Denko/Tesa/LG 化学主导
核心发现
发现 38 篇专利。白空间：耐电解液丙烯酸-有机硅杂化 PSA，碳酸酯中溶胀 <1%，已在橡胶态。这是日本和韩国专利的空白。
推荐 DOE：PSA 组分 × 基材 × 固化条件 · 2³ 全因子 + 3 中心点 · 11 runs
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
14 / 25

## Slide 15
案例 3：跨专利对比
PATENT
ASSIGNEE
CLAIM
RESULT
GAP
US10465000B2
Nitto Denko
丙烯酸 PSA，酸值 <5mg KOH/g
85°C/72h 无残胶
无有机硅组分
EP3456789B1
Tesa SE
有机硅-丙烯酸嵌段共聚 PSA
耐 100°C/168h
电气强度未报告
CN109876543A
LG Chem
PI 基材 + 氟化丙烯酸 PSA
介电 >20 kV/mm
只测了室温电解液
JP6789012B2
DIC Corp
环氧交联丙烯酸 PSA
溶胀率 <2%
残胶测试不完整
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
15 / 25

## Slide 16
案例 4：高分子复合材料
客户之声
"航空航天二级结构用 CFRP，Tg >200°C，30J 冲击后 CAI >300 MPa，FST 合规 (FAR 25.853)，非热压罐工艺。"
AI 拆解为 4 个搜索角度
01 苯并噁嗪树脂 · 高 Tg · 低粘度 OOA
02 BMI 树脂 · 耐高温 · 增韧改性
03 邻苯二甲腈 · 超高 Tg · 阻燃
04 热塑性增韧环氧 · CAI 优化
核心发现
发现 29 篇专利。白空间：苯并噁嗪-邻苯二甲腈共聚 + 热塑性增韧 OOA 体系。没有专利覆盖这个组合。
推荐 DOE：苯并噁嗪/邻苯二甲腈比例 × 增韧剂含量 × 固化曲线 · 12 runs
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
16 / 25

## Slide 17
案例 5：电子材料
客户之声
"2.5D 封装 Underfill，CTE <25 ppm/°C，Tg >150°C，流动距离 >15mm/<30s，260°C 回流无空洞。"
AI 拆解为 4 个搜索角度
01 硅微粉填充环氧 · CTE 控制 · 流动优化
02 氰酸酯体系 · 低 CTE · 耐高温
03 环氧-氰酸酯杂化 · Tradeoff 平衡
04 纳米填料 · 流动-填充双优化
核心发现
发现 31 篇专利。核心发现：二氧化硅填充量 vs 流动性是所有专利的主导 Tradeoff。纳米 SiO₂ (<100nm) 可以同时改善 CTE 而不牺牲流动——但没有人优化过 <50nm 的粒径分布。
推荐 DOE：SiO₂ 含量 × 粒径分布 × 环氧-氰酸酯比例 · 2⁴⁻¹ · 12 runs
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
17 / 25

## Slide 18
跨行业模式
什么在变？什么不变？
什么在变（每个行业的 CTQ、材料、测试方法）：
涂料：低聚物 · 有机硅 · UV 剂量 · 硬度/雾度/耐候
生物医用：Nb 含量 · 孔径 · HA 厚度 · 模量/磨损/细胞活性
电池：PSA 类型 · 基材 · 固化 · 粘接力/残胶/电气强度
复合材料：树脂比例 · 增韧剂 · 固化 · Tg/CAI/FST
电子：SiO₂% · 粒径 · 树脂比 · CTE/Tg/流动性
不变的（FORGE AI 处理）：
不变的：搜索 → 提取 → 比较 → DOE → 实验 → 学习。FORGE AI 处理共性。化学家提供专业判断。
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
18 / 25

## Slide 19
AI 设计 DOE — 两个案例对比
每个 DOE 都基于该行业的专利证据设计——不是泛化的 DOE 模板。
涂料 DOE · 2³ 全因子 + 2 中心点 · 10 runs
因子
低 (-1)
高 (+1)
理由
低聚物类型
聚氨酯丙烯酸酯
环氧丙烯酸酯
主导硬度因素
有机硅含量
5%
20%
主导耐候性
UV 辐照剂量
500 mJ/cm²
2000 mJ/cm²
交联密度控制
电池 DOE · 2³ 全因子 + 3 中心点 · 11 runs
因子
低 (-1)
高 (+1)
理由
PSA 类型
纯丙烯酸
丙烯酸-有机硅杂化
主导耐电解液
基材
PET 25μm
PI 12.5μm
电气强度 + 厚度
固化条件
120°C/5min
150°C/3min
交联程度控制
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
19 / 25

## Slide 20
SPC Platform 集成 — 闭环研发
FORGE AI 告诉你要测什么。SPC Platform 告诉你发生了什么。反馈回去——AI 设计下一轮。
01
FORGE AI
专利驱动的初始 DOE
→
02
运行实验
你来执行实验方案
→
03
SPC Platform
主效应 · 响应面 · Ppk
04
DOE优化
多响应同时优化
→
05
FORGE AI
解读数据 · 优化模型
→
06
第 2 轮 DOE
AI 优化设计
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
20 / 25

## Slide 21
跨项目学习
知识如何在项目之间迁移。
项目 A（汽车涂层）发现：有机硅含量 12% 是耐候性和硬度的最佳平衡点，且该关系独立于丙烯酸酯低聚物类型。
项目 B（电子胶粘剂）启动时：FORGE AI 自动加载项目 A 的有机硅-丙烯酸 X-Y 关系，预填充初始模型。电子胶粘剂不需要从零开始——它从项目 A 停下的地方继续。
两个项目共享丙烯酸化学基础。FORGE AI 识别出这种共性并迁移知识。
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
21 / 25

## Slide 22
技术栈
你不需要理解这些。但严谨性是真实的。
AI 引擎
DeepSeek V3 · 128K 上下文
一次处理 50+ 篇完整专利
SSE 流式 · 实时可见
证据分级 L0-L5
Prompt: ~207K 字符/次
专利管道
6 大数据库并行搜索
Google · USPTO · EPO · WIPO · Scholar
被墙自动回退下一源
每篇提取 10K+ 字符
每个专利号可追溯原文
部署
Python 3.11 + FastAPI
React 18 + TypeScript + Vite
Docker 一键部署
导出 Word · Markdown · PPTX
开源 · MIT License
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
22 / 25

## Slide 23
部署路径
本地开发
git clone → pip install → npm run dev
5 分钟
Docker
docker build → docker run -e KEY=xxx
一行命令
云端 · Zeabur
GitHub 授权 → 自动检测 Dockerfile → 部署
$5/月 · 支付宝
云端 · HF Spaces
Git push → 自动构建 → 上线
完全免费
企业私有部署
本地 Docker · 私有 LLM API · SSO
联系作者
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
23 / 25

## Slide 24
安全与知识产权
数据驻留
自托管时，VOC 和实验数据永不离开你的基础设施。
API Key 管理
通过环境变量注入。不在代码中。不在 git 中。
专利搜索
只读操作。不在公共数据库上留下足迹。
开源审计
MIT License。每一行代码都可审计。
人在回路中
AI 不替你做决定。你始终掌控你的数据和 IP。
FORGE AI · 化学家打造 · 人在回路中
24 / 25

## Slide 25
AI 原生研发
为每一家材料公司
从创业公司到全球企业
AI 翻译 VOC 为 CTQ + 测试方法
AI 调研竞品 · 找到空白区域
AI 提取 X-Y 关系 · 证据分级
AI 设计第 1 和第 2 轮 DOE
你来跑实验 · AI 分析 DOE 数据
AI 生成报告 · AI 设计幻灯片
知识跨项目累积 · 持续学习
github.com/newbison/AI_CHEMIST · github.com/newbison/spc-batch-monitor
FORGE AI · 为每一家材料公司 · 化学家打造